|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь ______________ Сенько В.Я. «___» __________2010 г. |
| --- | --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

к поставщику телекоммуникационных услуг АС МБР.

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Требования к поставщику телекоммуникационных услуг автоматизированной системы межбанковских расчетов (далее – АС МБР) разработаны в соответствии со статьями 26 и 32 Банковского кодекса Республики Беларусь и п.8, п.10 Инструкции о порядке функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе BISS (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь, 26 июня 2009 г. № 88).

Настоящие Требования к поставщику телекоммуникационных услуг АС МБР (далее – Технические требования)   регламентируют общий порядок организации каналов связи для передачи электронных платежных документов и иной информации между участником АС МБР и Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь и подключения сети поставщика телекоммуникационных услуг АС МБР к телекоммуникационной сети распределенного программно – технического комплекса АС МБР (далее – ТС РПТК АС МБР).

2. Настоящие Технические требования обязательны для выполнения Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк), в лице Расчетного центра Национального банка и поставщиками телекоммуникационных услуг.

3. Для целей настоящих Требований нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

3.1. АС МБР - совокупность норм, правил, процедур и программно-технических средств, обеспечивающих осуществление межбанковских расчетов.

3.2 Участник АС МБР  – банки и небанковские кредитно-финансовые организации,  зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь,  банки  и небанковские кредитно-финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств,  с местом нахождения за пределами Республики Беларусь,  допущенные к участию в системе BISS.

3.3. Технический оператор АС МБР – Расчетный центр Национального Банка Республики Беларусь, обеспечивает передачу данных от точки подключения к оборудованию ТС РПТК АС МБР до центра обработки АС МБР.

3.4. ТС РПТК АС МБР (телекоммуникационная сеть распределенного программно-технического комплекса автоматизированной системы межбанковских расчетов) – это распределенная телекоммуникационная сеть, состоящая из двух узлов: основной вычислительный центр (ОВЦ), располагающийся в здании по ул. Кальварийская, 7 и резервный вычислительный центр (РВЦ), располагающийся по ул. Калиновского, 72а, позволяющая осуществлять межсетевое взаимодействие между АС МБР и вычислительными комплексами участников АС МБР.

3.5. Поставщик телекоммуникационных услуг (Поставщик) – оператор сети электросвязи, оказывающий услуги по передаче данных между Участником АС МБР и техническим оператором АС МБР.

3.6. Основной канал  – канал, обеспечивающий связь оборудования Участника АС МБР с узлом ОВЦ ТС РПТК АС МБР (Кальварийская,7).

3.7. Резервный канал  – канал, обеспечивающий связь оборудования Участника АС МБР с узлом РВЦ ТС РПТК АС МБР (Калиновского, 72а).

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

4. Поставщик должен быть резидентом Республики Беларусь или иметь официальное представительство.

5. Поставщик в своей структуре организации должен иметь подразделение (РСО – режимно секретный орган) по защите государственных секретов или договор с другим юридическим лицом об оказании услуг его подразделением по защите государственных секретов в соответствии с Законом Республики Беларусь ”О государственных секретах“.

6. Работы должны проводиться с участием штатных специалистов Поставщика.

7. При оказании услуг Участнику АС МБР, если данная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Поставщик должен иметь действующие лицензии и разрешения.

8. Поставщик должен быть экономически состоятельным, иметь опыт оказания подобных услуг не менее 3-х лет и должны быть в наличие все ресурсы необходимые для обеспечения надежного и безопасного функционирования каналов связи.

9.

10. Проектная документация на строительство сети электросвязи Поставщика в целом и ее отдельных частях должна быть полной и соответствовать ведомственным нормам технологического проектирования (ВНТП), строительным нормам, правилам и иным нормативно-техническим документам, принятым в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

11. Техническая эксплуатация сети электросвязи Поставщика должна осуществляться в соответствии с правилами технической эксплуатации и иными нормативно техническими документами Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и рекомендациями Международного союза электросвязи (МСЭ).

12. Все действия и операции Поставщика с каналом связи Участника должны быть регламентированы и документируемыми. Рекомендуется Поставщику разработать и внедрить систему качества на оказываемые услуги Участнику АС МБР.

13. Поставщик обязан заключить с Техническим оператором АС МБР соглашение о готовности обеспечивать каналы связи для подключения к оборудованию ТС РПТК ОВЦ и РВЦ на технических условиях сформулированных  техническим оператором АС МБР.

14. Организация основного и резервного каналов связи участника АС МБР через сеть одного Поставщика не допускается.

15. При выполнении работ на собственной сети электросвязи, при которых возможно нарушение передачи данных между Участником АС МБР и Техническим оператором, Поставщик обязан о факте проведения работ за двое суток предупредить в письменной форме Участников АС МБР и Технического оператора.

16. Поставщик должен обеспечить:

- в рамках договора с Участником АС МБР работоспособность канала связи до точки подключения к оборудованию ТС РПТК АС МБР;

-  прохождение пакетов ICMP от пограничного оборудования Участника АС МБР до оборудования технического оператора АС МБР с заранее оговоренных с Техническим оператором АС МБР узлов;

17. Поставщик обязан в двухдневный срок после ввода канала связи в опытную эксплуатацию или в случае изменения сведений предоставить Техническому оператору следующую информацию:

- список ответственных лиц с указанием: Фамилии Имени Отчества; должности и контактные телефоны

ГЛАВА 3

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКА

18. Поставщик должен обеспечить функционирование службы передачи данных с коммутацией пакетов.

19. Сеть электросвязи поставщика должна быть построена в соответствии с действующими в отрасли связи Республики Беларусь руководящими документами по структуре, построению и функционированию сетей электросвязи.

20. Адресация сети:

20.1 Поставщик должен использовать адресацию протокола IPv4 (RFC791, RFC2050).

20.2 Адресное пространство IP-сети Поставщика должно быть организовано в соответствии с рекомендациями по распределению адресов в частных сетях – RFC1918.

20.3 Адресная схема сети Поставщика должна исключать возможность попадания пакетов с адресами из диапазонов, не предназначенных для использования в частных сетях и не согласованных с техническим оператором, на входные интерфейсы ТС РПТК АС МБР.

20.4 Адресные схемы подключения участников АС МБР должны быть согласованы с Техническим оператором АС МБР.

21. Используемые сетевые технологии и протоколы:

21.1 Сетевым  протоколом для организации системы адресации должен быть - IPv4.

21.2. Транспортными протоколами для доставки сетевых пакетов являются TCP, UDP.

21.3 Поставщик в своей сети должен обеспечивать поддержку протоколов динамической маршрутизации – OSPF, EIGRP, BGP.

22. Поставщик должен обеспечить пропускную способность передачи данных не менее 100Мбит/сек до сети технического оператора АС МБР.

23. Для подключения к ТС РПТК АС МБР Технического оператора АС МБР Поставщик должен использовать одномодовые волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС), тип конвертера должен быть совместим с конвертером на стороне технического оператора (D-Link DMC-515SC), в отдельных случаях, по согласованию, тип конвертера может быть изменен.

ГЛАВА 4

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ.

24. Поставщик должен обеспечить в рамках договора с Участником АС МБР создание канала (основного или резервного) связи для подключения к узлам ТС РПТК АС МБР:

- ОВЦ (Кальварийская,7), коммутационный шкаф технического оператора АС МБР с установкой при необходимости волоконно-оптической панели (при отсутствии свободных портов) или разводкой на существующую панель. Тип разъема - LC;

- РВЦ (Калиновского, 72а), коммутационный шкаф технического оператора АС МБР с установкой при необходимости волоконно-оптической панели (при отсутствии свободных портов) или разводкой на существующую панель. Тип разъема - SC.

25. Организацию подключения от волоконно-оптических панелей осуществляет Технический оператор АС МБР.

26. Работоспособность канала связи должна обеспечиваться в соответствии с режимами функционирования:

- тестовый режим;

- штатный режим;

- аварийный режим.

27.	Тестовый режим должен обеспечивать проверку работоспособности канала связи участника АС МБР, подключенного к узлам ТС РПТК АС МБР и выполняться вне графика работы АС МБР.

28. Штатный режим – канал связи находится в работоспособном состоянии и готовности к приему/передаче информации участником АС МБР. Переход на штатный режим осуществляется после окончания тестового режима.

29. Аварийный режим – не обеспечивается прием/передача данных по каналу связи. После восстановления работоспособности канал переводится в тестовый режим.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ.

30. При выходе из строя канала (не работоспособности канала более 15 минут)  на участке между Техническим оператором АС МБР и Поставщиком, Технический оператор АС МБР оповещает Участников АС МБР, для которых данный канал является основным, о необходимости перехода на резервный канал.

31. Участники АС МБР, получившие уведомление от Технического оператора АС МБР о неработоспособности основного канала,  инициируют переход на резервный канал. Ответственный сотрудник Участника АСМБР связывается по  контактным телефонам с ответственными сотрудниками Технического оператора АС МБР и Поставщика (в ведении которого находится резервный канал), отвечающими за функционирование канала связи и информирует о начале выполнения переключения на резервный канал. Далее каждый на своей стороне выполняют переключение  на резервный канал. Процедура перехода на резервный канал считается выполненной только после возобновления передачи информации от Участника АС МБР.

32. Технический оператор  АС МБР и Поставщик каждый на своей стороне (в зоне своей ответственности):

- производят поиск и локализацию неисправности канала связи.

- выполняют восстановительные работы.

33. После восстановления канала связи он переводится в тестовый режим (прохождение ICMP пакетов (ping, tracert), информация по каналу не передается).

34. Технический оператор АС МБР оповещает Участников АС МБР, которые подключены через ТС данного Поставщика, о времени начала тестового режима и возможности перехода в штатный режим.

35. Участники АС МБР согласовывают с Техническим оператором АС МБР и Поставщиком временной интервал использования резервного канала и время перехода в штатный режим.

36. Переход в штатный режим работы производится вне графика работы АСМБР по согласованию с Техническим оператором АС МБР и Поставщиком.

ГЛАВА 6

УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ

37. Поставщик должен обеспечить:

- возможность Техническому оператору АС МБР контролировать состояние канала передачи данных на участке между Участником АС МБР и Техническим оператором АС МБР контролем прохождение пакетов ICMP от пограничного оборудования Участника АС МБР до оборудования технического оператора АС МБР с заранее оговоренных узлов;

- для Участника АС МБР среднегодовой коэффициент доступности по оказываемой услуге не ниже 0,995.

38. Отказом канала связи считается не прохождение ICMP пакетов (ping, tracert).

39.	Поставщик должен разработать инструкции, регламентирующие действия своего  эксплуатирующего персонала для всех режимов функционирования канала связи.

40. Поставщик обязан осуществлять постоянный мониторинг за работоспособностью каналов связи, проводить своевременное их обслуживание.

41. При отсутствии соединения по каналу между Поставщиком и Техническим оператором более 15 минут Поставщик сообщает об этом Техническому оператору АС МБР и Участникам АС МБР заключившим с ним договор.

При отсутствии соединения по каналу между Поставщиком и Участникам АС МБР более 15 минут Поставщик сообщает об этом Участнику АС МБР и Техническому оператору АС МБР.

Технический оператор АС МБР обязан доложить об любых сбоях более 15 минут в работе каналов связи руководству Главного управления платежной системы Национального банка.

42. Поставщик совместно с Участником АС МБР и Техническим оператором АС МБР обязаны предпринять все возможные меры по оперативному устранению сбоя или отказа канала связи.

43. Все сбои и отказы каналов связи должны письменно регистрироваться, анализироваться Поставщиком и по результатам анализа предприниматься меры по устранению причин, приведших к сбою или отказу с целью недопущения и повторения их в будущем.

ГЛАВА 7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

44. Поставщик должен обеспечить:

- конфиденциальность и целостность трафика АС МБР, передаваемого через сеть электросвязи Поставщика.

- техническому оператору АС МБР возможность проведения аудита выполнения настоящих требований.

45. Поставщик должен исключить:

-	возможность передачи несанкционированного трафика к узлам технического оператора АС МБР.

- возможность анонимного и несанкционированного доступа в сети Участников и технического оператора АС МБР.

46. Поставщик должен обеспечить адекватную атнивирусную защиту своих программно-технических средств.

47. Поставщик обязан иметь документированную политику защиты информации и безопасности.

ГЛАВА 8

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

48. Поставщик должен обеспечить предоставление запрашиваемой услуги участникам АС МБР круглосуточно 7 дней в неделю. Допускаются технологические перерывы, вне графика работы АС МБР.

49. Поставщик должен за двое суток уведомить Технического оператора АС МБР и подключенных Участников о дате проведения работ на подключенных каналах связи и о длительности технологического перерыва в работе Участников АС МБР.

50.	Технический оператор АС МБР информирует о всех технологических перерывах в работе каналов связи Участников Главное управление платежной системы Национального банка.

51. Поставщик должен обеспечить техническую поддержку передачи данных оказываемых услуг Расчетным центром Национального банка согласно графику работы АС МБР и договорам с Участниками АС МБР.

ГЛАВА 9

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПОСТАВЩИКА

52. Для организации подключения к Техническому оператору АС МБР Поставщик телекоммуникационных услуг запрашивает технические условия у технического оператора АСМБР, где должно быть указано:

- к какому вычислительному центру планируется подключение (основному и/или резервному);

- диапазон IP адресов Поставщика для согласования с техническим оператором АС МБР.

53. Технический оператор АС МБР, рассмотрев в течение 10 рабочих дней запрос Поставщика, направляет в его адрес технические условия, содержащие  следующие данные:

- точку подключения к коммутационному оборудованию определенного узла технического оператора АСМБР;

- согласованный диапазон IP адресов (не пресекающийся  с IP адресами других участников и поставщиков телекоммуникационных услуг).

54. Далее Поставщик совместно с Техническим оператором АС МБР выполняют:

- тестирование физической среды канала связи между оборудованием Технического оператора АС МБР и оборудованием Поставщика;

- настройку оборудования, обеспечивающую работоспособность канала связи;

- проверку работоспособности канала связи.

После выполнения технических условий и по результатам проверки Поставщик с Техническим оператором АС МБР составляют совместный акт.

55. После выполнения п.54 настоящих требований Поставщик заключает соглашение с Техническим оператором АС МБР.

Порядок организации канала связи между Поставщиком и Участником АС МБР изложен в техническом документе «Технические требования подключения участника АС МБР к ТС РПТК АС МБР».

ГЛАВА 10

ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПОСТАВЩИКА

56. Отключение канала связи  Поставщика производиться при прекращении оказания услуг Участникам АС МБР или ликвидации организации Поставщика.

65. Порядок отключения каналов связи Поставщика будет определен в соглашении между Поставщиком и Техническим оператором АС МБР.

66. При не надлежащем обеспечении надежного и безопасного функционирования каналов связи Поставщиком Технический оператор АС МБР и Главное управление платежной системы Национального банка вправе обратиться к руководству Национального банка, в компетентные органы государственного управления, к Участнику АС МБР и к руководству Поставщика с предложениями по принятию мер для устранения имеющихся недостатков.

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления платежной системы Национального банка Республики Беларусь _______________ Пищик И.А. «___» ___________2009 г. |  | СОГЛАСОВАНО Директор Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь ______________ Линчик А.В. «___» __________2009 г. |
| --- | --- | --- |

# Лист согласования

От Национального банка Республики Беларусь

| Должность | Фамилия, Имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

# Лист согласования

От Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь

| Должность | Фамилия, Имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |